2016年监理工程师《理论法规》真题及答案(word版)

1、关于建设工程监理的说法，错误的是()。

A、履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的XX单位

B、工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权

C、建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施

D、工程监理单位与被监理工程地施工承包单位不得有隶属关系

参考答案：B

http://www.examw.com/jianli/

2、工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理()的具体表现。

A、服务性

B、科学性

C、独立性

D、公平性

参考答案：B

3、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500万元的()项目必须实行监理。

A、供水工程

B、邮政通信

C、生态环境保护

D、体育场馆

参考答案：D

http://www.examw.com/jianli/

4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是()。

A、审批制

B、核准制

C、备案制

D、公示制

参考答案：C

5、在建设工程勘察设计工作中，对于重大工程和技术复杂工程，可根据需要增加()阶段。

A、详细勘察

B、方案设计

C、技术设计

D、施工图审查

参考答案：C

6、建设工程施工单项合同估算价在()万元以上的，必须进行招标。

A、50

B、100

C、150

D、200

参考答案：D

http://www.examw.com/jianli/

7、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是()。

A、分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责

B、主体结构工程施工必须由总承包单位自行完成

C、除总承包合同约定的分包工程，其余工程分包必须经XXXX

D、总承包单位不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位

参考答案：A

10、根据《招标投标法》，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A、25

B、20

C、15

D、10

参考答案：C

12、根据《建设工程质量管理条例》，正常使用条件下，设备安装工程地最低保修期限为()年。

A、5

B、X

C、X

D、2

参考答案：D

13、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入()的安全作业环境及安全施工措施费用，不得挪作他用。

A、建设工程概算

B、建设工程预算

C、X

D、施工合同价

参考答案：A

14、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位编制的()专项施工方案，应当组织专家进行论证、审查。

A、X

B、深基坑支护工程

C、起重吊装工程

D、爆破工程

参考答案：B

15、某工程施工中发生XXXXXX事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失达500万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()生产安全事故。

A、特别重大

B、重大

C、较大

D、一般

参考答案：D

17、根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A、10%

B、8%

C、5%

D、3%

参考答案：A

18、根据《建设工程监理规法》，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的()及相关资料，报建设单位批准后签发工程开工令。

A、施工组织设计报审表

B、分包单位资格报审表

C、施工控制测量成果表

D、开工报审表

参考答案：D

19、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师注册有效期满需继续执业的，应在有效期届满()日前，按照规定的程序申请延期注册。

A、60

B、45

C、30

D、20

参考答案：C

20、对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。

A、排除不合格的投标人

B、选择实力强的投标人

C、排除不满意的投标人

D、便于对投标人能力进行考察

参考答案：A

21、在建设工程监理招标中，选择工程监理单位应遵循的最重要的原则是()。

A、报价优先

B、基于制度的要求

C、技术优先

D、基于能力的选择

参考答案：D

22、组成《建设工程监理合同(示范文本)》的合同文件有：①投标文件;②中标通知书;③协议书;④通用条件;⑤专用条件;⑥附录A、附录B，当上述文件内容出现歧义时，其解释顺序是()。

A、①②③④⑤⑥

B、③②⑤⑥④①

C、XXXXX

D、XXXXX

参考答案：B

24、监理人更换项目监理机构专业监理工程师，应遵循的原则是()。

A、不少于现有人员数量

B、不增加监理酬金

C、不低于现有资格与能力

D、不超过现有监理成本

参考答案：C

25、监理合同履行期间，XXXX法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。

A、正常工作

B、伴随工作

C、附加工作

D、连带工作

参考答案：C

26、采用工程总承包模式的优点是()。

A、建设单位选择承包单位的范围大

B、工程招标发包工作难度小

C、总承包单位承担的风险小

D、发包人组织协调工作量小

参考答案：D

27、监理工程师“应运用合理的技能，谨慎而勤奋地工作”，属于工程监理实施的()原则。

A、权责一致

B、实事求是

C、热情服务

D、综合效益

参考答案：C

28、关于项目监理机构专业分工与协调配合的说法，正确的是()。

A、监理部门和人员应根据组织目标和工作内容合理分工和相互配合

B、监理工作的专业特点要求监理部门和人员应严格分工，弱化协作

C、监理工作的综合管理要求监理部门和人员应相互配合，弱化分工

D、监理工作的专业决策特点要求监理部门和人员独立工作，弱化分工与协作

参考答案：A

29、下列组织形式特点中，属于矩阵制监理组织形式特点的是()。

A、具有较大的机动性和适应性，XXXX协调工作量大

B、直线领导，但组织部门与指挥部门易产生矛盾

C、权利集中，组织机构简单，隶属关系明确

D、信息传递线路长，不利于信息相互沟通

参考答案：A

30、下列监理人员基本职责中，属于监理员职责的是()。

A、进行见证取样

B、处理工程XXXX

C、检查现场安全生产管理体系

D、编写监理日志

参考答案：A

31、对监理规划的编制应把握项目运行脉搏的要求是指()。

A、监理规划的内容构成应当力求统一

B、监理规划的内容应当具有可操作性

C、监理规划的内容应随工程进展不断地补充完善

D、监理规划的编制应充分考虑其时效性

参考答案：C

32、下列监理规划的编制依据中，反应工程特征的是()。

A、设计图纸和施工说明书

B、当地建筑材料的供应状况

C、招标投标及造价管理制度

D、监理工作的范围与服务内容

参考答案：A

33、下列工程目标控制任务中，不属于工程质量控制任务的是()。

A、审查施工组织设计及专项施工方案

B、审查工程中使用的新技术、新工艺

C、分析比较实际完成工程量与计划工程量

D、复核施工控制测量成果与保护措施

参考答案：C

34、根据《建设工程监理规范》，下列内容中，不属于监理实施细则的是()。

A、监理工作控制要点

B、建立工作组织制度

C、监理工作流程

D、监理工作方法

参考答案：B

35、关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法，正确的是()。

A、应形成“自上而下层层展开，自上而下层层保证”的质量、进度和造价目标体系

B、应将建设工程总目标分解、为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础

C、在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级

D、质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优

参考答案：B

36、下列建设工程目标董涛控制工作中，属于PDCA中检查工作的是()。

A、编制工程项目计划

B、实施工程项目计划

C、收集工程项目实施绩效

D、采取偏差纠正措施

参考答案：C

37、建立工程目标控制工作考评机制，XXXXX()措施。

A、组织

B、技术

C、合同

D、经济

参考答案：A

38、工程暂停施工原因消失，具备复工条件时，关于复工审批或指令的说法，正确的是()。

A、施工单位提出复工申请的，专业监理工程师应签发工程复工令

B、施工单位提出复工申请的，建设单位应及时签发工程复工令

C、施工单位未提出复工申请的，总监理工程师可指令施工单位恢复施工

D、施工单位未提出复工申请的，建设单位应及时指令施工单位恢复施工

参考答案：C

39、设计信息分发制度时，一般不考虑的因素是()。

A、信息分发的内容、数量、范围、数据来源

B、提供信息的介质

C、分发信息的数据结构、类型、精度和格式

D、信息使用部门的使用目的和使用要求

参考答案：D

40、根据工程实际进展安排工程监理人员及时进场或退场的关键是抓好监理人员的()环节。

A、招聘

B、培训

C、调度

D、委任

参考答案：C

41、关于旁站的说法，错误的是()。

A、旁站记录是监理工程师依法行使有关签字权的重要依据

B、旁站师建设工程监理工作中用以监督工程目标实现的重要手段

C、旁站应在总监理工程师的指导下由现场监理人员负责具体实施

D、工程竣工验收后，工程监理单位应当将旁站记录存档备查

参考答案：B

42、下列报审、报验表中，应由总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A、分布工程报验表

B、分包单位资格报审表

C、费用索赔报审表

D、施工进度计划报审表

参考答案：C

43、根据《建设工程监理规范》，在工程报验时，不使用《()报验、报审表》的是()。

A、检验批报验

B、分项工程报验

C、隐蔽工程报验

D、分部工程报验

参考答案：D

44、关于工程质量评估报告的说法，正确的是()。

A、工程质量评估报告应在正式竣工验收前提交建设单位

B、工程质量评估报告应由施工单位组织编制并经总监理工程师签认

C、工程质量评估报告是工程竣工验收后形成的主要验收文件之一

D、工程质量评估报告由专业监理工程师组织编制并经总监理工程师签认

参考答案：A

45、关于建设工程监理文件资料卷内排列要求的说法，正确的是()。

A、请示在前，批复在后

B、主件在前，附件在后

C、定稿在前，印本在后

D、图纸在前，文字在后

参考答案：B

46、下列监理文件资料中，属于监理单位长期保存的是()。

A、专题总结

B、工程竣工总结

C、监理规划

D、监理实施细则

参考答案：B

47、关于监理文件资料暂时保管单位的说法，正确的是()。

A、停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管

B、停建、缓建工程的监理文件资料暂由监理单位保管

C、改建、扩建工程的监理文件资料由建设单位保管

D、改建、扩建工程的监理文件资料由监理单位保管

参考答案：A

48、关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。

A、风险等级为大的风险因素是不希望有的风险

B、风险等级为中的风险因素是不可接受的风险

C、风险等级为小的风险因素是不可接受的风险

D、风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险

参考答案：D

49、关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是()。

A、预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展

B、减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率

C、制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价

D、XXXXX

参考答案：C

50、工程监理单位在工程设计过程中(提出报告时)，应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备(“四新”)在相关部门的备案情况，必要时应协助()组织专家评审。

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、“四新”备案部门

参考答案：A

多项选择题

51、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位有()行为的，将被处以50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。

A、超越本单位资质等级承揽工程监理业务

B、与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量

C、与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量

D、允许其他单位以本单位名义承揽工程监理业务

E、将不合格的建设工程安装合格签字

参考答案：BCE

52、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构应对施工图涉及()的内容进行审查。

A、公共利益

B、工程条件

C、公众安全

D、工程建设强制性标准

E、施工图预算

参考答案：ACD

53、关于施工许可证有效期的说法，正确的有()。

A、自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的，应当申请延期

B、施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月

C、施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月

D、因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告

E、中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验

参考答案：ACD

54、根据《建筑法》，在施工过程中，施工企业施工工作人员的权力有()。

A、获得安全生产所需的防护用品

B、根据现场条件改变施工图纸内容

C、对危及生命安全和人身健康的行为提出批评

D、对危及生命安全和人身健康的行为检举和控告

E、对影响人身健康的作业程序和条件提出改进意见

参考答案：ACDE

55、根据《招标投标法》，招标投标活动中，投标人不得采取的行为包括()。

A、相互串通投标报价

B、以低于成本的报价竞标

C、要求进行现场踏勘

D、以他人名义投标

E、以联合体方式投标

参考答案：ABD

56、根据《合同法》，在合同中有下列()情形的，XX的合同无效。

A、损害社会公共利益

B、超越代理权XXXXX

C、违反行政法规的强制性规定

D、以合法形式掩盖非法目的

E、恶意串通，损害第三人利益

参考答案：ACDE

57、根据《建设工程质量管理条例》，工程设计单位的质量责任和义务包括()。

A、将工程概算控制在批准的投资估算之内

B、设计方案先进可靠

C、就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

D、除有特殊要求的，不得指定生产厂、供应商

E、参与建设工程质量施工分析

参考答案：CDE

58、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应满足现场卫生、环境与消防安全管理方面的要求包括()。

A、做好施工现场人员调查

B、将现场办公、生活于作业区分开设置，保持安全距离

C、提供的职工膳食、饮水、休息场所符合卫生标准

D、不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

E、设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材

参考答案：BCDE

59、根据《招标投标法实施条例》，应视为投标人相互串通投标的情形有()。

A、互相XX投标保证金

B、投标文件由同一单位编制

C、投标保证金从统一单位账户转出

D、投标文件出现异常一致

E、有相同的类似工程业绩

参考答案：BCD

60、项目监理机构控制工程进度的主要工作包括()。

A、审查施工方案

B、审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划

C、检查施工总进度计划的实施情况

D、对实际进度XXXX

E、比较分析工程施工实际进度与计划进度

参考答案：BCE

61、根据《注册监理工程师管理规定》，完成规定学时的继续教育是注册监理工程师()的条件。

A、初始注册

B、逾期初始注册

C、变更注册

D、延续注册

E、重新申请注册

参考答案：BDE

62、XXXX评审监理大纲的()。

A、全面性

B、程序性

C、针对性

D、科学性

E、创新性

参考答案：ACD

63、项目监理机构开展监理工作的主要依据有()。

A、与工程有关的标准

B、监理合同

C、施工总承包单位与分包单位签订的分包合同

D、工程设计文件

E、施工分包单位编制的施工组织设计

参考答案：ABD

64、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理人未正确履行合同义务的过错行为有()。

A、对不可预见因素未实施风险防范，使工程受到损失

B、未按规范程序进行监理

C、施工单位擅自违规作业未被发现而出现质量不合格

D、未按正确数据进行判断而向施工承包人发出错误指令

E、未能及时发出相关指令，导致工程实施进程发生重大延误

参考答案：BDE

65、根据《建设工程监理合同(示范文本)》，项目监理机构应向委托人提交的监理文件资料有()。

A、监理大纲

B、监理规划

C、监理实施细则

D、监理月报

E、监理专项报告

参考答案：BDE

66、建设工程采用施工总承包模式的主要缺点有()。

A、建设周期较长

B、协调工作量大

C、质量控制较难

D、合同管理较准

E、投标报价较高

参考答案：AE

67、下列工作内容中，属于项目监理组织结构设计的有()。

A、确定项目监理机构目标

B、选择组织结构形式

C、确定管理层次与跨度

D、划分项目监理机构部门

E、制定监理工作和信息流程

参考答案：BCD

68、下列总监理工程师的职责中，不得委托给总监理工程师代表的有()。

A、组织工程竣工结算

B、组织工程竣工预验收

C、组织编写工程质量评估报告

D、组织审查施工组织设计

E、组织审核分包单位资格

参考答案：BCD

69、下列工程造价控制内容中，属于工程造价动态比较内容的有()。

A、工程造价控制计划的编制

B、工程造价控制计划的审核

C、工程造价偏差的纠正

D、工程造价目标值的预测分析

E、工程造价目标分解值与实际值的比较

参考答案：DE

70、实行工程总承包的工程，专项施工方案可由专业分包单位组织编制的有()。

A、起重机械安装

B、起重机械拆卸

C、附着式升降脚手架

D、主体结构工程施工

E、深基坑开挖

参考答案：ABCE

71、下列工作内容中，属于建设工程目标动态控制过程的有()。

A、组织

B、计划

C、执行

D、检查

E、协调

参考答案：BCD

72、关于建设工程信息管理的说法，正确的有()。

A、工程监理人员对于数据和信息的加工要从鉴别开始

B、信息检索需要建立在一定的分级管理制度上

C、工程参建各方应分别确定各自的数据存储与编码体系

D、尽可能以网络数据库形式存储数据，以实现数据共享

E、需要信息的部分和人员有权在第一时间得到所需要的信息

参考答案：ABDE

73、项目监理机构实施组织协调的常用方法有()。

A、会议协调

B、行政协调

C、交谈协调

D、指令协调

E、书面协调

参考答案：ACE

74、关于见证取样的说法，正确的有()。

A、国家级和省级量认证机构认证的实施效力相同

B、见证人员必须取得《见证员证书》且有建设单位授权

C、检测单位接收委托检验任务时，须有送检单位填写的委托单

D、见证人员应协助取样人员按随机取样方法和试件制作方法取样

E、见证取样涉及的行为主体有材料供货方、施工方和见证方

参考答案：ABC

75、下列报审表中，需要建设单位签署审批意见的有()。

A、工程开工报审表

B、工程复工报审表

C、费用索赔报审表

D、工程临时或最终延期报审表

E、单位工程竣工验收报审表

参考答案：ABCD

76、下列工作内容中，属于建设工程监理文件资料管理的有()。

A、收发文与登记

B、文件起草与修改

C、文件传阅

D、文件分类存放

E、文件组卷归档

参考答案：ACDE

77、根据《建设工程文件归档整理规范》，下列工程质量验收记录中，属于建设单位永久保存的有()。

A、幕墙工程验收记录

B、分布工程质量验收记录

C、分享工程质量验收记录

D、检验批质量验收记录

E、基础、主体工程验收记录

参考答案：ABE

78、关于采用初始清单法识别风险的说法，正确的有()。

A、初始清单可由有关人员利用所掌握的丰富知识设计而成

B、建立初始清单是为了便于人们较全面地认识工程风险的存在

C、利用初始清单有利于风险识别人员不遗漏重要的工程风险

D、建立初始清单需要参照同类工程风险的经验数据

E、初始清单列出的风险，是风险识别的最终结论

参考答案：ABCD

79、关于风险跟踪检查与报告的说法，正确的有()。

A、跟踪风险控制措施的效果是风险监控的主要内容

B、应定期将跟踪结果编制成风险跟踪报告

C、风险跟踪过程中发现新的风险因素时应进行重新估计

D、风险跟踪报告内容的详细程度应依据掌握的资料确定

E、编制和提交风险跟踪报告是风险管理的一项日常工作

参考答案：ABCE

80、下列内容中，属于工程设计评估报告内容的有()。

A、设计任务书的完成情况

B、各专业计划的衔接情况

C、出图节点与总体计划的符合情况

D、有关部门审查意见的落实情况

E、设计深度与设计标准的符合情况

参考答案：ADE